Инструкция по использованию                     системного телефонного аппарата Panasonic KX-T7730 с мини АТС PicStar 206

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мини АТС PicStar 206 обеспечивает совместную работу с системным  телефо-            ном Panasonic KX-T 7730 только при установленной плате контроллера.

Системный телефон имеет внутренний номер 1.

Системный телефон отображает следующую информацию:

1.При уложенной трубке.

На дисплее отображается время в формате ’ 11-MON DAY 23:44 ‘ , где

‘MON’ – месяц (ЯНВ, ФЕВ, МАР, АПР, МАЙ, ИЮН, ИЮЛ, АВГ, СЕН, ОКТ, НОЯ, ДЕК),

‘DAY’ – день недели (ПОН, ВТР, СРД, ЧЕТ, ПЯТ, СУБ, ВСК),

‘:’ – мигающее двоеточие (днем) или мигающий прямоугольник (ночью).

При поступлении звонка от внутреннего абонента №2 на дисплее появляется надпись ‘ ВЫЗЫВАЕТ №22 ‘ и звучит двойной двухтональный звонок.

При поступлении звонка из города на дисплее появляется надпись ' ВЫЗЫВАЕТ L02 ' (если звонят по 2-ой внешней линии) и звучит одиночный двухтональный  зво-     нок.

2.При поднятой трубке.

При поднятии трубки аппарат переходит в режим набора номера, при этом нажа-тие клавиш передается станции и отображается на дисплее следующим образом:

Клавиша                            Дисплей

‘0’- ‘9’                                0-9

‘#’                                       #

‘*’                                       *

‘Flash’                                ф

‘Transfer’                           Transfer

‘Redial’                               Redial

‘Hold’                                 Hold

‘Pause’                                Pause

‘1’ – ‘6’                              21-26

‘9’ – ‘10’                            01-02

3.При любом положении трубки.

Светодиодное табло отображает информацию о линиях следующим образом:

- клавиши 9-10 – внешние линии (соответственно L01-L02)

- нижние 6 светодиодов (клавиши 1-6) – внутренние линии (абоненты 1-6)

Светодиодом соответствующей клавиши отображается следующая информация:

1.Не горит – линия свободна.

2.Горит постоянно – линия занята.

3.Часто мигает – вызов по данной линии.

4.Медленно мигает – линия на удержании.

Цвет свечения указывает на то, кто с данной линией работает:

зеленый – системный телефон (1)

красный – все остальные.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМНОГО ТЕЛЕФОНА

1.Для того, чтобы позвонить или ответить на вызов, необходимо снять трубку или нажать клавишу «SP-PHONE» (включение громкой связи).

2.Чтобы с системного телефона можно было ответить на вызов по внешней ли-нии, необходимо при программировании включить телефон №1 в соответствую-щую группу ответа (см.п.4 раздела «Руководство по программированию» инструк-ции на мини АТС PicStar 206).

3.При использовании только тестатуры – клавиши 0-9, *, #, порядок работы с системным телефоном ничем не отличается от работы с обычным телефоном.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КЛАВИШ

На системном телефоне имеется ряд специальных клавиш, существенно упро-щающих порядок работы с мини АТС.

«TRANSFER» - нажимается вместо клавиши «Flash» обычного телефона при  переключении принятого вызова, наведении справки,  программировании станции и записных книжек и т.д.

Клавиши прямого доступа №1-№6 – вызов внутренних абонентов с номерами 1-6.

Клавиши прямого доступа №9-№10 – выход в «город» по линиям с номерами 01-03.

«HOLD» - постановка находящейся на связи линии на удержание-парковка на   определенное время (для внешних – определяется при программировании, для внут-ренних – бессрочно, пока соответствующий абонент не положит трубку). Припарко-ванные линии дожидаются своей очереди. Обращаться к удерживаемым таким обра-зом линиям можно в произвольном порядке, нажимая на соответствующие клавиши.

«AUTO/STORE» - одновременный отбой всех линий, находящихся на удержа-нии системным телефоном.

«FLASH» - кратковременный разрыв внешней линии (длительность разрыва программируется (см.п.18 раздела «Руководство по программированию») с целью получения дополнительного обслуживания от «городской» АТС.

«CONFERENCE» - для начала конференции предварительно собранных для этого абонентов.

«REDIAL» - повтор последнего набранного номера. Производится без отбоя трубки.

«PAUSE” – введение паузы (1 сек) в набираемый по внешней линии номер. Сох-раняется при повторе.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СТАНЦИИ И УСТАНОВКА

ЧАСОВ

Программировать мини АТС с системного телефона можно двумя способами :

1.Пользуясь системным телефоном как обычным (см.раздел «Руководство по программированию» инструкции на мини АТС PicStar 206).

2.Предварительно подготовив информацию с помощью редактора строки, соб-людая следующий порядок действий:

1)Нажать клавишу «PROGRAM”. На дисплее появится информационная надпись Intercom-программирование станции; AutoAnswer-установка часов.

2)Нажать клавишу «INTERCOM» и, находясь в режиме редактора строки, ввести необходимую для программирования информацию (см.раздел «Руководство по программированию»), после чего, еще раз нажать клавишу «INTERCOM», отправив строку в станцию. Окончание программирования – нажатие клавиши «PROGRAM» или укладка трубки.

3)Для перехода на другую строку (код функции) нажать клавишу «FLASH», а за-тем клавишу «INTERCOM». При программировании лучше избегать длинных строк, т.к. в случае ошибки в середине строки, получить об этом звуковое сообще-ние (три коротких гудка) невозможно, а запрограммированные установки на дисп-лее системного телефона не отображаются.

4)В редакторе строки можно вводить следующие символы: '0-9', '*', '#', 'Flash'.

‘Hold’ – стирание неверно набранного символа(ов). Длина редактируемой ст-роки не может превышать 15 символов. Если набран 16-ый, то вся строка 3 раза мигне в знак ошибки.

3.Установка часов.

‘AUTOANSWER’ – переход в режим установки часов реального времени и ноч-ного режима, при этом аппарат переходит в режим редактора строки. Для установки часов и даты нужно набрать строку следующего формата:

‘ДД*ММ*ГГ*ЧЧ*МИ’, где    ДД – число (01-31)

ММ – месяц (01-12)

ГГ – год (00-99)

ЧЧ – часы (00-23)

МИ – минуты (00-59)

При этом день недели для данной даты в пределах 2000-2099 года будет вычис-лен автоматически.

По окончании ввода строки нажать клавишу «AUTOANSWER», и установленное время/дата на 5 секунд появится на экране, после чего аппарат перейдет в режим программирования. В случае, если один из введенных параметров времени/даты ошибочен, не введен, или не попадает в заданный диапазон для указанного месяца/ года, то редактор сдвигает строку к месту ошибки, и помигает ею 3 секунды, после чего редактирование строки можно продолжить.

4.Установка «ночного» режима.

С помощью системного телефона можно автоматически переводить мини АТС на «ночой» режим и обратно(см.п.19 раздела «Руководство пользователя»).

Для установки ночного режима набрать строку следующего формата:

‘#Ч1*М1*Ч2*М2’, где       Ч1:М1 – время начала ночного режима

Ч2:М2 – время окончания ночного режима (не вклю-

чительно).

Метод редактирования и исправления ошибок такой же, как и при установке вре-мени/даты. После корректного ввода на дисплее на 5 секунд отображается установ-ленный ночной режим (типа 'H.P. 23:58-00:12'). Если изменять ночной режим не требуется, а нужно только его посмотреть, то можно ввести один символ '#'. Если время начала и время окончания ночного режима совпадают, то ночной режим считается выключенным. Понимается как прямой (Ч1:М1 < Ч2:М2), так и обратный (Ч1:М1 . Ч2:М2) ночной режим.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Системный телефон подключается с помощью обычного 4-х жильного кабеля с вилкой RJ-11. По 2-м внутренним жилам к системному телефону подводится анало-говое питание линии +- 30В, по 2-м внешним- цифровое +- 15В. Протяженность ка-беля при диаметре жил 0,3 мм – 140м, 0,4 мм – 230м, 0,5 мм – 360м. После прове-денных манипуляций закройте крышку кросса и включите шнур питания мини АТС в розетку 220В. На дисплее телефона высветится надпись «PicStar», а светодиоды клавиш 1-12 загорятся зеленым светом и поочереди погаснут, после чего на дисп-лее высветятся календарь и часы.